## Slide 1
<number>
防火安全教育
2015.11.20

## Slide 2: 主讲内容
<number>
1.基本概念：燃烧、火灾
2.燃烧三要素
3.燃烧的产物及危害
4.防火的基本措施
5.消防标志
6.常用消防器材
7.自救逃生
8.火场逃生的基本原则

## Slide 3: 一 基本概念
<number>
1.燃烧
燃烧是可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰,发光和(或)烟雾现象。
2.火灾
在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。

## Slide 4: 二 燃烧的三要素
<number>
1.可燃物
能与空气中的氧或其它氧化剂起剧烈反应
2.助燃物
能帮助和支持燃烧的物质
3.着火源
能引起可燃物燃烧的能量

## Slide 5: 三 燃烧的产物及危害
<number>
由燃烧或热解作用而产生的全部物质称为燃烧产物。通常指燃烧生成的气体、热量、可见烟等。其中，散发在空气中能被人们看见的燃烧产物叫烟雾，它实际上是由燃烧产生的悬浮固体、液体粒子和气体的混合物。其粒径一般在0．01～10微米之间。

## Slide 6
烟气中主要有害成分
a.二氧化碳
b.一氧化碳
c.二氧化硫
d.氮氧化合物
<number>
烟气中主要有害成分

## Slide 7
<number>
二氧化碳
空气中含有大量二氧化碳时，人会感到缺氧，达到6%以上时，感到呼吸急促困难头痛、浑身乏力，严重窒息以致死亡。
一氧化碳
一氧化碳在空气中的含量达到1%时，人吸气数次后失去知觉，经1~2分钟可中毒死亡 。
烟气的危害

## Slide 8: 烟气的危害
<number>
二氧化硫
对人的呼吸道的粘膜和眼睛的角膜有刺激，在空气中的含量达到0.05%时，人在短时间内有生命危险。
氮氧化合物
遇水可形成硝酸，对呼吸器官产生强烈刺激和腐蚀作用，轻则胸闷、咳嗽，重则昏迷、肺水肿 。

## Slide 9: 常见着火源
<number>
1.明火
2.电火花
3.撞击或摩擦产生的火星
4.高热物质和高温表面
5.雷击
6.自燃起火

## Slide 10: 常见火灾隐患
<number>
1.建筑物结构和耐火等级不符合防火规范
2.建筑物的内部装修不符合要求
3.火源、热源、电源距可燃物较近
4.禁火区内有火源
5.易燃、易爆场所的电气设置不符合要求

## Slide 11: 常见火灾隐患
<number>
6.消防水源不足
7.未配备灭火器材或消防器材缺乏及损坏
8.损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施
9.消火栓、自动报警系统等施不符合要求
10.安全疏散出口少，消防通道不符合规定或堵塞，无疏散标志

## Slide 12: 4.防火的基本措施
<number>
1.控制可燃物
2.隔绝空气
3.消除着火源
4.阻止火势、爆炸波的蔓延

## Slide 13: 五 消防标志
<number>
禁止用水灭火 禁止吸烟 禁止烟火
禁止放易燃物 禁止带火种 禁止燃放鞭炮
具有火灾爆炸危险场所或物质的标志

## Slide 14: 消防标志
<number>
火警电话 消防手动启动器 发声警报器
火灾报警和手动控制装置的标志

## Slide 15: 消防标志
<number>
火灾疏散途径的标志
紧急出口 推开 拉开
疏散通道方向 禁止堵塞 禁止锁闭

## Slide 16: 消防标志
<number>
灭火设备标志
灭火器 地下消火栓 地上消火栓
消防水带

## Slide 17: 六 常用消防器材
<number>
1.灭火器
2.消火栓
3.自动喷淋系统
4.自动报警系统
5.应急灯

## Slide 18: 灭火器的种类
1.泡沫灭火器
2.二氧化碳灭火器
3.1211灭火器（ 二氟一氯一溴甲烷的代号）
4.干粉灭火器
<number>

## Slide 19: 灭火器的构造
灭火器的构造
灭火器主要由压把、喷管、筒体、压力表等组成。
ABC是配置场所的火灾种类
A类火灾：固体物质火灾
B类火灾：液体火灾或可熔化固体物质火灾
C类火灾：气体火灾
<number>

## Slide 20: 灭火器的使用
空气泡沫灭火器
a. 手提上部提把
b. 在距起火点约6米处拔出保险销，一只手握住开启压把，另一只手握住喷嘴
c. 紧握开启压把，将灭火器密封开启，对准燃烧最猛烈处喷射
<number>

## Slide 21
<number>
二氧化碳灭火器
a.手提灭火器的提把，在距起火点5米处停下
b.拔去保险销，一只手握住喷筒，对准火焰
c.另一只手压下压把，二氧化碳即可喷出
灭火器的使用

## Slide 22: 灭火器的使用
<number>
1211灭火器
a.拔掉保险销，一只手紧握压把，另一只手扶灭火器底圈
b.将喷嘴对准着火点根部，由近及远快速推进

## Slide 23: 灭火器的使用
<number>
干粉灭火器
将灭火器上下颠倒几次，使筒内干粉松动，拔下保险销，一只手握住喷嘴，另一只手用力按下压把，干粉即喷出将喷嘴对准火焰的根部左右摆动。

## Slide 24: 消防栓
消防栓的组成
由水栓、阀门、水带、水枪、软卷转盘组成。主要用来扑救A类物质的火灾。
<number>

## Slide 25: 消防栓
消防栓的使用
使用方法：消火栓使用时需二人以上进行操作，一人将水带铺开（采用滚动），接好水枪头，另一人将水带与消火栓水阀进行连接，并开启水阀。
<number>

## Slide 26: 消防栓
使用注意事项：
(1)当开启水阀时，水带将产生较大的力，应防止水带滑落伤人；
(2)当水带注满水后，应防止重物压水带防止水带爆裂；
(3)在铺开水带时，应防止水带打结；
(4)使用后的水带应及时晒干及卷好放入消火栓箱内。
<number>

## Slide 27: 七 自救逃生
<number>
技巧一
逃生的路线要根据自已的位置和疏散指示标志来确定，可以向楼下或楼顶天台撤离，但不能乘坐电梯，必须走楼梯，因为发生火灾可能会停电，同时电梯进直通大楼各层，烟、热、火很容易涌入，而导致电梯变形或失控。

## Slide 28
技巧二
如果楼梯、走廊、或逃生道路上烟雾多、呛人，可用湿毛巾、湿衣物等物品捂住鼻子逃生，在通过烟雾区距离比较短时，也可以憋住气快速通过，有条件的可以通过房顶平台，走廊等逃至相邻通道。
技巧三
通过烟雾区时应尽量弯腰或爬行。
<number>
逃生方法

## Slide 29: 自救措施
紧急情况下的应对措施：
人被困在火场之中无法通过疏散通道逃生时，可以用两种方法自救，一是采取适当的防护措施强行穿过火场，如用浸湿的棉被，毛毯或其它不易燃的裹在身上，二是拴上绳索，沿绳索下滑到楼下，如没有绳子也可用窗帘、被单等撕成布条相接，也可能用水管等下滑到楼下。
<number>

## Slide 30: 自救措施
等待救援时要想办法采取一定的隔火措施，如将毛毯等物钉在门上，不断往上浇水降温，防止外部火焰及烟雾侵入，延长逃生时间。也可躲到卫生间里，用毛巾塞住门缝把水泼在上面降温，人躺在放满水的浴缸内。
<number>

## Slide 31: 自救措施
假如用手摸房门已感到烫手，此时一旦开门火焰与浓烟势必迎面扑来。逃生通道被切断且短时间内无人救援。这时候，可采取创造避难场所、固守待援的办法。首先应关紧迎火的门窗，打开背火的门窗，用湿毛巾一湿布塞堵门缝或用水浸湿棉被蒙上问窗然后不停用水淋透房间，防止烟火渗入，固守在房内，直到救援人员到达。
<number>

## Slide 32: 八 火场逃生的基本原则
<number>
1.保持冷静的头脑和稳定的心态
2.迅速撤离危险区，不要贪恋财物
3.加强个人防护，防止或减少烟气的侵害
4.穿过烟火区时，要爬行或昼量使身体贴近地面
5.千万不要乘坐电梯逃生
6.身上着火可就地打滚或用厚重的衣物压灭火焰，不可奔跑
7.不能随便开启门窗，以避免火势迅速发展
8.不要惊惶失措，盲目跳楼逃生