## Slide 1: 消防基础知识讲座
2004年9月23日

## Slide 2: 火灾及防火概述
1、“火”能造福人类，是我们生活中不可缺少的物质。火的应用促进了人类文明的发展，直到今天，我们还有千方百计地以不同方式用火来为我们服务。然而，同世界上一切事物一样，火也有脱缰之时，火灾不仅对人类无益，而且非常有害，甚至带来极大灾难。

## Slide 3
2、火灾的种类有很多，有森林草原火灾、石油化工火灾、建筑火灾等。我们重点讲的是建筑火灾。所谓建筑火灾是指烧毁建筑物及其容纳物品，造成生命财产损失的灾害。
3、建筑火灾对人类有害，为避免、减少火灾发生，我们就必须研究它的发生、发展规律，总结火灾教训，进行防火设计，采取防火技术，防患于未然。

## Slide 4: 消防基础知识
一、起火因素
有焰燃烧过程的发生和发展，必须具备以下四个必要条件，即：可燃物、氧化剂、温度（引火源）和未受抑制的链式反应。

## Slide 5
1、可燃物
凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起化学反应的物质称可燃物。按其物理状态，可分为气体可燃物、液体可燃物、固体可燃物。
2、氧化剂
能帮助和支持可燃物燃烧的物质，即能与可燃物发生氧化反应的物质称为氧化剂。燃烧过程中氧化剂主要是氧。

## Slide 6
3、温度（引火源）
引火源是指供给可燃物与氧或助燃剂发生燃烧反应的能量来源。常见是热能，还有就是化学能、电能、机械能等转变的热能。
4、链式反应
大多数的有焰燃烧都存在链式反应。当某种可燃物受热时，它不仅会汽化，而且该可燃物的分子会发生热裂解作用。即它们在燃烧前会裂解成为更简单的分子。

## Slide 7
二、预防措施
1、严格遵守防火管理规定，做到人人有责。
2、同时必须具备对防火问题有充分的认识，保持高度的警惕性。
3、要根据烟火的运行规律采取相应的对策。

## Slide 8
4、对能够产生燃点或导致产生温度的物体、地点要重点防范，重点检查，落实责任，措施到位。
5、保持走火通道畅通，保持灭火设备处于有效状态。
6、要认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针，抓好平时培训，立足火灾初期的自救，并保证本单位消防设施完好，切不可自作主张随意更改，关闭有关设施，使这些设施在火灾时无法使用。

## Slide 9
7、火灾时要及时拨通“119”，早报案，争取消防队早来灭火。

## Slide 10
三、灭火方法及其灭火原理
隔离灭火法:
它是根据要发生燃烧必须具备可燃物这个条件,把着火的物质与周围的可燃物隔离开,或把可燃物从燃烧区移开,燃烧则因缺乏可燃物而停止、常采用如下几种方法:

## Slide 11
1、搬走起火物旁的可燃物品,移至安全地点;
2、关闭阀门,阻止可燃性气体、液体流入燃烧区;
3、导走或排放生产装置、容器内的尚未燃烧的可燃性物料;
4、中止可燃性粉体升运工作或通风吸尘;
5、拆除与火源相毗连的易燃建筑结构

## Slide 12
6、设法堵截流散的着火液体;
7、打火道或用水幕造成隔火地带等

## Slide 13
窒息灭火法:
它是根据要发生燃烧必须有足够的氧量这个条件,设法阻止空气流入燃烧区,或者用灭火剂冲淡空气中氧量,使燃烧得不到充足的氧气而熄灭、具体施用方法如下: 1、用石棉毯、湿麻袋等捂盖燃烧物; 2、用砂土埋灭燃烧物;

## Slide 14
3、用水蒸气、二氧化碳、氮气等惰性气体灌注着火的容器或封闭着火的空间;
4、堵塞孔洞或关闭门窗,以封闭着火的空间;
5、必要时,可用大量水淹没燃烧物等、

## Slide 15
冷却灭火法:
它是根据发生燃烧必须有一定能量(温度)的点火源这个条件,将灭火剂喷射到燃烧物上,通过吸热,使其温度降低到燃点以下,从而使火熄灭、起冷却作用的主要灭火剂是水、二氧化碳和泡沫灭火剂

## Slide 16
抑制灭火法:
它是根据燃烧的连锁反应理论,将灭火剂喷向燃烧物,抑制火焰灭,使燃烧过程产生的游离基(自由基)消失,从而导致燃烧停止。

## Slide 17
四、火场逃生与疏散常识
1、火灾袭来要时迅速疏散逃生，不能贪恋财物。
2、楼内失火可向着火层以下疏散，逃生时不要乘普通电梯。
3、必须穿过烟雾逃生时，应尽量用浸湿的衣物披裹身体，捂住口鼻，身体贴近地面，沿墙向远离烟火的太平门、安全出口的方向疏散。

## Slide 18
4、如房内备有防毒面具，逃生时一定要将其戴在头上。
5、身上着火，可就地打滚，或用厚重衣服覆盖压灭火苗。
6、当楼梯被烈火、浓烟封闭时，可通过窗户、阳台，逃往相邻建筑物或未着火的房间。如果烟味很浓，房门已经烫手，说明大火已封门，此时切忌逃生，而应将门缝塞严，泼水降温，呼救求援。

## Slide 19
六、报警方法与注意事项
1、火警电话119
2、不要慌张，说话要清楚
3、报告火场的详细地址、燃烧物质、讲 明所用电话号码和报警人姓名
4、得到消防队明确回答后，方可挂断电话
5、到主要路口迎接消防车并带路

## Slide 20
七、灭火器的种类及选择
灭火器按其使用的灭火剂种类可分为：清水灭火器、酸碱灭火器、化学泡沫灭火器、干粉灭火器、卤代烷灭火器、二氧化碳灭火器。目前在公共场所较为常用的是干粉灭火器。
1、干粉灭火器通常可分为A、B、C、E型和B、C、E型两种，前者用于扑救固体、液体、气体和电气火灾，后者不能扑救固体火灾。

## Slide 21
2、灭火器上有一压力表，指针指向绿色或黄色为压力充足，指向红色为失压，需重新进行加压。
3、此外，卤代烷灭火器具有高效、久贮不变质等优点，但由于其对大气臭氧层有严重破坏作用，在非必须使用场所，一律不准配置卤代烷灭火器。

## Slide 22
4、常用灭火器均为直接启动储存式，使用时去掉保险销，将喷嘴对准火焰根部，按下灭火器的把柄，喷出的灭火剂即可将火扑灭。但泡沫灭火器、酸碱灭火器较为特殊，二者均为倒置式启动，使用时应先将灭火器倒置，剧烈振动数次，然后打开开关，对准火焰根部进行灭火。

## Slide 23: 谢谢大家!