## Slide 1: 江西省公路机械工程局 郧十五标项目部 冬季施工安全教育
安全来自长期警惕
事故源于瞬间麻痹
警钟长鸣

## Slide 2: 什么是冬季施工
根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/T 104-2011)的规定，当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工；当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃ 时解除冬期施工。根据武汉的天气状况，武汉地区冬季施工的日期一般为11月底日至次年的3月中旬。

## Slide 3: 目 录
一、上级文件学习
二、冬季施工危险源分析
三、冬季施工安全常识
四、加大冬季施工安全管理

## Slide 4: 一、上级文件学习
11月29日，郧十高速建设指挥部下发了2013年112号文《关于加强郧十高速冬季施工安全生产管理的通知》。

## Slide 5: 二、冬季施工危险源分析
1.冬季气温较低，同时受湖北雨水天气的影响，施工作业面及道路容易结冰打滑，加之冬季人们衣着笨重，动作变得相对迟缓，高处作业时容易发生高处坠落事故。
2.人员在使用电热取暖时容易诱发火灾及触电事故。

## Slide 6: 二、冬季施工危险源分析
3.受大雾、大雪等恶劣天气影响，容易引发电力线路断线、短路等从而导致人员触电。
4.冬季较为干燥，在作业现场材料堆放区由于疏忽容易引发火灾。
5.低温导致车辆及机械的性能发生一定的变化，加之道路湿滑，冬季是机械伤害及车辆伤害的高发期。

## Slide 7: 二、冬季施工危险源分析
根据上述危险源分析，冬季施工中容易发生以下几项安全事故：
火灾
触电
高处坠落
针对以上易发事故，施工中应提高警惕进行预防。

## Slide 8: 三、冬季施工安全常识
（一）冬季消防安全
由于冬季气温较低，人员在取暖的过程中及生产中的恒温过程容易产生许多火灾事故安全隐患，加之冬季气候干燥，容易引发火灾。所以冬季施工过程中必须高度重视消防安全。

## Slide 9: 三、冬季施工安全常识
1.宿舍消防管理
①严防电器火灾发生，宿舍严禁使用电炉子，热得快及其他大功率电器。电褥子使用后应及时断电，禁止使用自制的电褥子。
②宿舍内电线由电工安装完毕后，禁止私自乱拉乱接。
③宿舍内不准明火取暖，严禁卧床吸烟 。

## Slide 10: 三、冬季施工安全常识
2.材料仓库消防管理
①材料仓库的安全防火由材料仓库负责人全面负责。
②进入仓库的易燃物品要按类存放，并挂设好警示牌和灭火器。
③易燃易爆物的存放及使用由专人进行管理，并采取防火措施。易燃易爆物资存放区附近严禁吸烟及动火。

## Slide 11: 三、冬季施工安全
④各种气瓶是危险品，存放时要距离明火10米以外。乙炔瓶和氧气瓶之间的存放距离不得少于5m，并且不能倒放。氧气瓶、乙炔发生器等焊割设备上的安全附件应完整而有效，否则严禁使用 。

## Slide 12: 三、冬季施工安全常识
4.施工现场消防管理
①施工现场明确划分用火作业、易燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域
②施工现场备足消防器材，并指定专人维护、管理、更换和保管，保证消防器材齐全和有效。存放消防器材处设明显标识，所有消防器材不得随意挪用。

## Slide 13: 三、冬季施工安全常识
③加强施工现场用电管理，防止发生电气火灾，电气设备使用完后要确认电源已切断。
④施工现场严禁明火取暖，明火作业时，必须有动火许可证。动火许可证只限本人在规定地点，规定时间使用
⑤明火作业必须派专人看火，作业完毕离开现场前，用火人员要确认用火已熄灭，周围已无隐患。
⑥高空焊接时，下方严禁堆放易燃易爆物品。

## Slide 14: 三、冬季施工安全常识
5.消防常识
灭火的基本方法：
隔离法：将可燃/易燃/助燃物质与火源分开。
冷却法：用水直接喷射到燃烧物体上，使温度降至
燃点以下。
窒息法：用湿棉毯、温麻袋、温棉被、干沙等不燃物覆盖在燃烧物的表面，隔绝空气，使燃烧停止。
化学抑制法 ：就是用含氮的化学灭火器喷射到燃烧物上，使灭火剂参与到燃烧中，发生化学作用，覆盖火焰使燃烧的化学连锁反应中断，使火熄灭。

## Slide 15: 三、冬季施工安全常识
扑救火灾的一般原则
先控制，后灭火
先救人，后救物
防中毒，防窒息
听指挥，莫惊慌

## Slide 16: 三、冬季施工安全常识
火灾逃生常识
火灾袭来时要迅速逃生，不要贪恋财物。
若在较低楼层居住可利用绳索或把床单被套撕成条状连成绳索，拴在窗框，顺绳滑下。
遇浓烟时，要尽量使身体贴近地面，并用湿毛巾捂住口鼻。
身上着火时，千万不要奔跑，可就地打滚或用厚
重的衣物压住火苗。

## Slide 17: 三、冬季施工安全常识
灭火器材的使用
二氧化碳灭火器使用方法：
将灭火器提到起火地点，拔出保
险销，接近火源，左手紧握喇叭
管对准火焰根部，右手将压把压
下，二氧化碳即可喷出（使用二
氧化碳灭火器时要防止冻伤）。

## Slide 18: 三、冬季施工安全常识
干粉灭火器使用方法：
①当发生火灾时边跑边将筒身上下摇
动数次。
②拔出安全梢，筒体与地面垂直手握
胶管。
③选择上风位置接近火点，将皮管朝
向火苗根部
④用力压下握把，摇摆喷射，将干粉
射入火焰根部。
⑤息灭后并以水冷却除烟。
注意：灭火时应顺风不宜逆风。
喷嘴
软管
压把
筒身
压
力
表
保险
栓

## Slide 19: 三、冬季施工安全常识
当电气设备发生发生火情时，要先切断电源，再使用二氧化碳灭火器灭火，不能用水及泡沫灭火器灭火，防止发生触电事故

## Slide 20: 三、冬季施工安全常识
（二）用电安全
触电事故是施工中最为常见的事故之一，此类事故往往是因为人的疏忽和违章操作造成的。冬季用电较平常额外要多一些，加之恶劣天气对电力线路也会有一定的影响，所在在冬季施工中，用电安全必须牢记于心。

## Slide 21: 三、冬季施工安全常识
①电线、灯头插座及用电设备的安装必须由专业电工进行，严禁私自乱拉乱接线路。禁止电线乱搭乱挂和在电线上晾晒衣服。

## Slide 22: 三、冬季施工安全常识
②施工现场使用电器设备必须严格按照“一机一闸，一箱一漏”制度进行使用，并且电箱门应该随时上锁。
③、冬季施工来临前，电工应对施工现场所有机械设备及电缆进行一次全面性检测、保养，发现机械电气故障立即排除。大风降雪降雨天气，认真检查现场临时用电设施，检查电路、电闸箱、变压器等是否安全可靠，如有变形漏电等不安全隐患时，做到及时修理、加固，有严重隐患时应立即停止生产，马上安排解决，确保安全用电。

## Slide 23: 三、冬季施工安全常识
④严禁使用裸线，电缆线破皮三处以上，不得投入使用。
⑤潮湿场所一律采用12伏安全电压。
⑥电动工具应使用经专业电工检测过合格的，发现电动工具的外壳、手柄破裂，电源线破损，插头有损坏时不得使用。电焊作业应设专用接地线路。

## Slide 24: 三、冬季施工安全常识
⑦ 使用电动工具时，不得拆除或更换电动工具的原有插头，严禁不使用插头而将电缆金属丝直接插入电源插座。长期不用和受潮的电动工具在使用前，应先让专业电工测量绝缘阻值是否符合要求。
⑧加强冬季施工的用电管理，电工每天检查漏电开关的性能，有异常时及时更换，并做好记录。

## Slide 25: 三、冬季施工安全常识
⑨使用电动工具时，应先检查电源是否有漏电保护器

## Slide 26: 三、冬季施工安全常识
⑩配电箱、开关箱周围要留出足够2人同时操作的空间和通道，不得堆放任何杂物
基坑边
缘处与
电源箱
设置的
操作空
间不足

## Slide 27: 三、冬季施工安全常识
凡属电气方面的机械设备。包括移动电源线或拆卸用电设备，必须由电工进行操作。各类用电人员所使用的设备停止工作时，必须将开关箱内的开关分闸断电，并将开关箱锁好。

## Slide 28
施工用电过程中
常见的
事故隐患
事故隐患

## Slide 29
过道路无防护措施、与钢筋交织在一起

## Slide 30
电源线过轨道无防护措施

## Slide 31
1、电源线问题

## Slide 32
使用的插座无漏电保护器控制，一个插头带两个电气设备

## Slide 33
直接将电源线绑扎在金属结构上

## Slide 34: 操作时未按规定正确使用劳动保护用品如工作服、手套绝、缘鞋

## Slide 35
乱拉乱接电线
超负荷

## Slide 36: 三、冬季施工安全常识
（三）高空作业安全
高空作业在寻常情况下本就是施工中重大危险源之一，加之冬季作业面湿滑，更容易诱发高空坠落事故。所以在冬季施工中，防止高空坠落的措施必须到位，作业人员在作业过程中的安全意识更加需要到位。

## Slide 37: 三、冬季施工安全常识
①落实防滑安全措施，及时清理作业面及施工道路的积雪，以防作业或行走时不小心跌倒造成事故。
②高处作业要穿紧口工作服，防滑鞋，戴安全帽，系安全带；遇到大雾、大雨和六级以上大风时，要停止高处作业。
③高处作业时防护措施必须到位，脚手架的搭设必须符合相关规定，未经允许任不得改动或拆除防护设施。
④必须从通道上下，不得攀爬脚手架杆件，不要站在钢筋管架上、模板及支撑上作业，在脚手架上作业或行走要注意脚下探头板。

## Slide 38: 三、冬季施工安全常识
④作业人员作业时
不得嬉戏打闹，以免
失足发生坠落事故 。
上下梯时，要面对梯子，
双手扶牢，不要持物件
攀登。
⑤高处作业严禁投接
物料，以免身体重心不
稳，从高处坠落。

## Slide 39: 三、冬季施工安全常识
⑤高处作业时，要先挂牢安全带后再作业，安
全带要高挂低用，严禁打
结使用。不能将钩直接挂
在不牢固物或直接挂在非
金属绳上使用。

## Slide 40: 四、冬季施工安全管理措施
进入施工现场的人员必须戴好安全帽、系好帽带。
高空作业人员必须持证上岗，必须系好安全带，穿防滑鞋。
基坑（槽）及其他临边必须按规定设置防护围栏。

## Slide 41: 四、加大冬季施工安全管理
严禁在基坑周围停放机械设备和堆放物料。基坑周围必须按规定进行安全防护，并随时进行巡查看护
如遇雨、霜、雨雪时，应及时清除脚手板、上人爬梯、焊工操作场地内道路上的积霜雪和积水、确保达到防滑的目的。

## Slide 42: 四、加大冬季施工安全管理
做好对全体职工安全教育培训。结合工程任务在冬施前做好安全技术交底。配备好安全防护用品（如手套、防滑鞋、防寒服等）
现场加强安全防护工作，做好防滑措施，对设备覆盖要及时，施工区域及时清扫，以免人员滑倒。霜雪天后要及时清扫。大风雪后及时检查各个施工区域以免事故发生。

## Slide 43: 四、加大冬季施工安全管理
①每月由安全生产领导小组组织进行一次安全大检查。
②安保部每周对施工现场及驻地安全用电，消防等进行检查，对查出的问题按，定人定时间定措施整改。

## Slide 44
谢谢！